## Slide 1: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Raspberry Pi-Clusters unter Verwendung von HPC-Benchmarks
Abschlussvortrag zur Bachelorarbeit
Aufgabensteller: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller
Betreuer: Dr. Nils gentschen Felde, Christian Straube
Datum des Vortrags: 10. Juli 2014
Judith Greif

## Slide 2: Gliederung
Einführung und Aufgabenstellung
  Raspberry Pi
  Bramble
  Aufgabenstellung
Versuchsaufbau und –ablauf
  Definitionen und Messparameter
  Verwendete Benchmarks
  Umsetzung
Ergebnisse
  Strommessung
  HPL
  STREAM
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Raspberry Pi
Raspberry Pi
Allgemeines
  Mini-Computer (Kreditkartengröße)
  Entwicklung seit 2009 durch die Raspberry Pi Foundation
  Aktuell: Modell B, im Juni 2014 über 3 Mio. Mal verkauft
  Kosten insgesamt: ca. 50 Euro
Spezifikation
  CPU: ARM116JZF-S (Taktfrequenz 700 MHz)
  GPU: Broadcom VideoCore IV
  Arbeitsspeicher: 512 MB SDRAM
  „Festplatte“: 4 GB SD-Karte (Klasse 4)
  Stromversorgung: Mikro-USB (5 V)
  Weitere Schnittstellen: Ethernet, HDMI, GPIO, 2 x USB 2.0
  Betriebssysteme: hauptsächlich Linux/Unix-Varianten
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 4: Raspberry Pi: Aufbau
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 5: Bramble
Bramble
Definition Beowulf-Cluster:
  Lose gekoppeltes System kostengünstiger Rechner
  Betriebssystem: Linux/BSD
  Kommunikation über IP
  Kein gemeinsamer Speicher, keine Cache-Kohärenz
  Definition Bramble: Beowulf-Cluster aus Raspberry Pis
Spezifikation:
  20 Raspberry Pi Modell B-Einzelrechner (1)
  Verbindung über Ethernet-Kabel und 24 Port Gigabit-Switch (2, 3)
  Server (x86-Architektur): Mini-ITX-Mainboard (4), Festplatten (5)
  Stromversorgung: zentrales Netzteil (6), 2 Verteiler (7), 20 Mikro-USB-Kabel (8)
  Kühlung: 4 Kühlgebläse (9)
  Betriebssystem: Debian (Server), Raspbian (Knoten)

## Slide 6: Bramble: Aufbau

## Slide 7: Bramble: Aufbau

## Slide 8: Aufgabenstellung
Aufgabenstellung
Vorgaben
  Bramble-Systemarchitektur (NFS, AUFS, IP/SSH)
  Datenbank-Schema (MySQL)
  Benchmark-Programme und Bibliotheken (HPL, STREAM, Whetstone, BLAS)
  MPI (MPICH 3.0.4)
  Strommessung: Messgerät, virtuelle Windows-Maschine
Zielsetzung
  Parallele Ausführung von HPC-Benchmarks
  Sinnvolle Umsetzung der Vorgaben
  Einarbeitung und Fehlerbehebung in Bramble-Systemarchitektur
  Messparameter: Performance und Stromverbrauch
  Fokus auf Skalierungsverhalten des Bramble
Fragestellung

## Slide 9: Definitionen und Messparameter
Definitionen und Messparameter
Wie wird gemessen?
  Benchmarking: Standardisieren von Arbeit
  Performance: Rechenleistung eines Systems an Hand von Ausführungsrate + Ausführungsdauer
  Stromverbrauch: Menge der genutzten elektrischen Energie
Was wird gemessen?
  CPU-Performance: HPL (Ausführungsrate in GFLOPs, Ausführungsdauer in s)
  Durchsatz Hauptspeicherzugriffe: STREAM (Ausführungsrate in MB/s, Ausführungsdauer in s)
  Stromverbrauch: Strommessgerät

## Slide 10: Verwendete Benchmarks
Verwendete Benchmarks
  HPL
  Was wird gemessen? CPU-Performance
  Prinzip: Fließpunktoperationen auf dicht besetzter Matrix (Lösung eines linearen Gleichungssystems, Matrixmultiplikation)
  Frei verfügbare Implementierung von HPLinpack (Ermittlung der Top500-Rangliste)
  Anpassung an Testsytem erforderlich (v.a. Problemgröße, Blockgröße, Prozessnetz, Panel- und Subpanel-Faktorisierungsstrategien)
  STREAM
  Was wird gemessen? Durchsatz Hauptspeicherzugriffe
  Prinzip: Fließpunktoperationen auf langen Vektoren, die aus HS geladen werden
  4 Module: Copy, Scale, Add, Triad mit Abhängigkeiten untereinander
  Bestandteil der HPC-Challenge-Suite

## Slide 11: Versuchsdurchführung
Versuchsdurchführung
  3.1 Vorarbeiten/Fehlerbehebung
    Defekte Hardware
    Rechenknoten nicht erreichbar (ping/ssh)
    Geteiltes Verzeichnis nicht eingehängt
    Bash-Befehle werden nicht erkannt
  3.2 Ziele Versuchsaufbau
    Parallele Ausführung der Benchmark-Programme auf n – 4 Rechenknoten (maximal 19 Rechenknoten, da: pi03 als Berechnungsknoten definiert/minimal 4 Rechenknoten, da: HPL benötigt mindestens 4)
    Zwei Messreihen pro Benchmark: Messreihe 1 (alle Raspberry Pis angeschaltet)/Messreihe 2 (nicht aktive Raspberry Pis werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt)
    Auswertung Strommessgerät
    Automatisierte Durchführung der Messungen
    Protokollierung und grafische Aufbereitung der Messwerte

## Slide 12: Versuchsdurchführung
  3.3 Umsetzung der Ziele
    Parallele Ausführung der Benchmark-Programme
    MPICH mit mpiexec und Machinefile
    Zwei Messreihen pro Benchmark
    Realisierung durch Shellskripte
    Auswertung Strommessgerät
    Realisierung durch Auswertung der SQLite-Datenbank auf Windows-VM
    Automatisierte Durchführung der Messungen
    Realisierung durch Shellskripte (Schwerpunkt HERE-Files zur Navigation zwischen Server und Rechenknoten mit verschiedenen Benutzern)
    Protokollierung und grafische Aufbereitung der Messwerte
    Realisierung durch Shellskripte (Schwerpunkt Kommandozeilen-MySQL); Anpassung des gegebenen DB-Schemas an reale Gegebenheiten (Proof of Concept); Gnuplot
    Integration der Fehlerbehebung in Versuchsdurchführung
    Realisierung durch Shellskripte; Aufsichtsperson

## Slide 13: Versuchsdurchführung: Aktivitätsdiagramm einer ExperimentSuite

## Slide 14: Versuchsdurchführung: Aktivitätsdiagramm einer Strommessung

## Slide 15: Ergebnisse: Strommessung
Strommessung
  1.1 Erwartete Ergebnisse
  Gleichbleibender Stromverbrauch in Messreihe 1 (alle Rechenknoten angeschaltet)
  Linear abnehmender Stromverbrauch in Messreihe 2 (nicht aktive Rechenknoten werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt)
  1.2 Erzielte Ergebnisse
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten des Bramble bzgl. Stromverbrauchs bei paralleler Ausführung von HPL und STREAM

## Slide 16: Ergebnisse Strommessung (HPL)

## Slide 17: Ergebnisse Strommessung (STREAM)

## Slide 18: Ergebnisse: HPL
HPL
  2.1 Erwartete Ergebnisse
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2
  2.2 Erzielte Ergebnisse
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten des Bramble bzgl. CPU-Performance bei paralleler Ausführung von HPL (Ausführungsrate + Ausführungsdauer)
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 bzgl. CPU-Performance

## Slide 19: HPL: Ausführungsrate

## Slide 20: HPL: Ausführungsdauer

## Slide 21: Ergebnisse: STREAM
STREAM
  2.1 Erwartete Ergebnisse
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate
  Konstantes Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2
  2.2 Erzielte Ergebnisse
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten des Bramble bzgl. Hauptspeicherzugriffe bei paralleler Ausführung von STREAM (Ausführungsrate + Ausführungsdauer) für n ≤ 18 Rechenknoten
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 bzgl. Durchsatz Hauptspeicher-Zugriffe

## Slide 22: STREAM: Ausführungsrate

## Slide 23: STREAM: Ausführungsdauer

## Slide 24: Ergebnisse: STREAM
  3.3 Erklärungsansätze
  Warum treten für n > 17 RPi-Knoten deutlich schlechtere Performance und verlängerte Ausführungsdauer auf?
  Funktionsweise des Benchmarks: Erwünschter Effekt
  Bramble-Architektur: Systemzeit, Netzwerk, Netz-Dateisystem
  Ausführung des Benchmarks: Funktionsweise von MPICH
  Fazit: Keine letztendliche Klärung möglich!

## Slide 25: Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
  Zielsetzung: Skalierungsverhalten eines Bramble bei der parallelen Ausführung von HPC-Benchmarks
  Ergebnisse:
    Stromverbrauch: Kohärent und erwartungsgemäß
    HPL: Kohärent und erwartungsgemäß (lineare CPU-Performance)
    STREAM: Kohärent und erwartungsgemäß für n ≤ 18 Rechenknoten (Durchsatz Hauptspeicherzugriffe)
  Proof of Concept (Vorgaben, Integration): Erfolgt
Ausblick