## Slide 1: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Raspberry Pi-Clusters unter Verwendung von HPC-Benchmarks
Abschlussvortrag zur Bachelorarbeit
Aufgabensteller: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller
Betreuer: Dr. Nils gentschen Felde, Christian Straube
Datum des Vortrags: 10. Juli 2014
Judith Greif

## Slide 2: Gliederung
Einführung und Aufgabenstellung
  Raspberry Pi
  Bramble
  Aufgabenstellung
Versuchsaufbau und –ablauf
  Definitionen und Messparameter
  Verwendete Benchmarks
  Umsetzung
Ergebnisse
  Strommessung
  HPL
  STREAM
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Einführung und Aufgabenstellung
Raspberry Pi
  1.1 Allgemeines
    Mini-Computer (Kreditkartengröße)
    Entwicklung seit 2009 durch die Raspberry Pi Foundation
    Aktuell: Modell B, im Juni 2014 über 3 Mio. Mal verkauft
    Kosten insgesamt: ca. 50 Euro
  1.2 Spezifikation
    CPU: ARM116JZF-S (Taktfrequenz 700 MHz)
    GPU: Broadcom VideoCore IV
    Arbeitsspeicher: 512 MB SDRAM
    „Festplatte“: 4 GB SD-Karte (Klasse 4)
    Stromversorgung: Mikro-USB (5 V)
    Weitere Schnittstellen: Ethernet, HDMI, GPIO, 2 x USB 2.0
    Betriebssysteme: hauptsächlich Linux/Unix-Varianten
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 4: Einführung und Aufgabenstellung
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 5: Einführung und Aufgabenstellung
Bramble
  2.1 Definition Beowulf-Cluster
    Lose gekoppeltes System kostengünstiger Rechner
    Betriebssystem: Linux/BSD
    Kommunikation über IP
    Kein gemeinsamer Speicher, keine Cache-Kohärenz
    Definition Bramble: Beowulf-Cluster aus Raspberry Pis
  2.2 Spezifikation
    20 Raspberry Pi Modell B-Einzelrechner (1)
    Verbindung über Ethernet-Kabel und 24 Port Gigabit-Switch (2, 3)
    Server (x86-Architektur): Mini-ITX-Mainboard (4), Festplatten (5)
    Stromversorgung: zentrales Netzteil (6), 2 Verteiler (7), 20 Mikro-USB-Kabel (8)
    Kühlung: 4 Kühlgebläse (9)
    Betriebssystem: Debian (Server), Raspbian (Knoten)

## Slide 6: Einführung und Aufgabenstellung
Bramble: Schematischer Aufbau

## Slide 7: Einführung und Aufgabenstellung
Bramble: Physischer Aufbau

## Slide 8: Einführung und Aufgabenstellung
Aufgabenstellung
  3.1 Vorgaben
    Bramble-Systemarchitektur (NFS, AUFS, IP/SSH)
    Datenbank-Schema (MySQL)
    Benchmark-Programme und Bibliotheken (HPL, STREAM, Whetstone, BLAS)
    MPI (MPICH 3.0.4)
    Strommessung: Strommessgerät, virtuelle Windows-Maschine
  3.2 Zielsetzung
    Parallele Ausführung von HPC-Benchmarks
    Sinnvolle Umsetzung der Vorgaben
    Einarbeitung und Fehlerbehebung in Bramble-Systemarchitektur
    Messparameter: Performance und Stromverbrauch
    Fokus auf Skalierungsverhalten des Bramble
  3.3 Fragestellung

## Slide 9: Versuchsaufbau und -ablauf
Definitionen und Messparameter
  1.1 Wie wird gemessen?
    Benchmarking: Standardisieren von Arbeit
  1.2 Was wird gemessen?
    Performance: Rechenleistung eines Systems an Hand von Ausführungsrate + Ausführungsdauer
    Stromverbrauch: Menge der genutzten elektrischen Energie
  1.3 Wer misst?
    CPU-Performance: HPL (Ausführungsrate in GFLOPs, Ausführungsdauer in s)
    Durchsatz Hauptspeicherzugriffe: STREAM (Ausführungsrate in MB/s, Ausführungsdauer in s)
    Stromverbrauch: Strommessgerät

## Slide 10: Versuchsaufbau und -ablauf
Verwendete Benchmarks
  2.1 HPL
    Was wird gemessen? CPU-Performance
    Prinzip: Fließpunktoperationen auf dicht besetzter Matrix (Lösung eines linearen Gleichungssystems, Matrixmultiplikation)
    Frei verfügbare Implementierung von HPLinpack (Ermittlung der Top500-Rangliste)
    Anpassung an Testsytem erforderlich (v.a. Problemgröße, Blockgröße, Prozessnetz, Panel- und Subpanel-Faktorisierungsstrategien)
  2.2 STREAM
    Was wird gemessen? Durchsatz Hauptspeicherzugriffe
    Prinzip: Fließpunktoperationen auf langen Vektoren, die aus HS geladen werden
    4 Module: Copy, Scale, Add, Triad mit Abhängigkeiten untereinander
    Bestandteil der HPC-Challenge-Suite

## Slide 11: Versuchsaufbau und -ablauf
Versuchsdurchführung
  3.1 Vorarbeiten/Fehlerbehebung
    Defekte Hardware
    Rechenknoten nicht erreichbar (ping/ssh)
    Geteiltes Verzeichnis nicht eingehängt
    Bash-Befehle werden nicht erkannt
  3.2 Ziele
    Parallele Ausführung der Benchmark-Programme auf n – 4 Rechenknoten (Max.19: pi03 ist Berechnungsknoten/Min. 4: Kleinstmögliche Anzahl für HPL)
    Zwei Messreihen pro Benchmark: Messreihe 1 (alle Raspberry Pis angeschaltet)/Messreihe 2 (nicht aktive Raspberry Pis werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt)
    Auswertung Strommessgerät
    Automatisierte Durchführung der Messungen
    Protokollierung und grafische Aufbereitung der Messwerte

## Slide 12: Versuchsaufbau und -ablauf
  3.3 Umsetzung
    Parallele Ausführung: MPICH mit mpiexec und Machinefile
    Zwei Messreihen pro Benchmark: Realisierung durch Shellskripte
    Auswertung Strommessgerät: Auswertung der SQLite-Datenbank auf Windows-VM
    Automatisierte Durchführung der Messungen: Realisierung durch Shellskripte (Schwerpunkt HERE-Files zur Navigation zwischen Server und Rechenknoten mit verschiedenen Benutzern)
    Protokollierung und grafische Aufbereitung der Messwerte: Realisierung durch Shellskripte (Schwerpunkt Kommandozeilen-MySQL); Anpassung des Datenbankschemas an tatsächliche Anforderungen; grafische Aufbereitung mit Gnuplot
    Integration der Fehlerbehebung in Versuchsdurchführung: Realisierung durch Shellskripte; Aufsichtsperson

## Slide 13: Versuchsaufbau und -ablauf
Aktivitätsdiagramm einer ExperimentSuite (2 Messreihen)

## Slide 14: Versuchsaufbau und -ablauf
Aktivitätsdiagramm einer Strommessung

## Slide 15: Ergebnisse
Strommessung
  1.1 Erwartete Ergebnisse
  Gleichbleibender Stromverbrauch in Messreihe 1 (alle Rechenknoten angeschaltet)
  Linear abnehmender Stromverbrauch in Messreihe 2 (nicht aktive Rechenknoten werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt)
  1.2 Erzielte Ergebnisse
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten des Bramble bzgl. Stromverbrauchs bei paralleler Ausführung von HPL und STREAM

## Slide 16: Ergebnisse

## Slide 17: Ergebnisse

## Slide 18: Ergebnisse
HPL
  2.1 Erwartete Ergebnisse
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2
  2.2 Erzielte Ergebnisse
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten des Bramble bzgl. CPU-Performance bei paralleler Ausführung von HPL (Ausführungsrate + Ausführungsdauer)
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 bzgl. CPU-Performance

## Slide 19: Ergebnisse

## Slide 20: Ergebnisse

## Slide 21: Ergebnisse
STREAM
  3.1 Erwartete Ergebnisse
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate
  Konstantes Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2
  3.2 Erzielte Ergebnisse
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten des Bramble bzgl. Hauptspeicherzugriffe bei paralleler Ausführung von STREAM (Ausführungsrate + Ausführungsdauer) für n ≤ 18 Rechenknoten
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 bzgl. Durchsatz Hauptspeicher-Zugriffe

## Slide 22: Ergebnisse

## Slide 23: Ergebnisse

## Slide 24: Ergebnisse
  3.3 Erklärungsansätze
    Warum treten für n > 17 RPi-Knoten deutlich schlechtere Performance und verlängerte Ausführungsdauer auf?
    Funktionsweise des Benchmarks: Erwünschter Effekt?
      kein erwünschter Effekt, lineares Wachstum erwartet
    Bramble-Architektur: Systemzeit, Netz-Dateisystem?
      Zeitdrift nicht wahrscheinlicher bei n > 17 Rechenknoten, gleiche Rechenlast auf beteiligten Rechenknoten
      Kopieren von Binaries und Libraries auf lokale Partition liefert noch schlechtere Ergebnisse
    Ausführung des Benchmarks: Funktionsweise von MPICH?
      Manipulation des Benchmark-Quellcodes für längere Ausführungsdauer, um Verwaltungs-Overhead zu reduzieren liefert keine verbesserten Ergebnisse
    Fazit: Lineares Wachstum der Bandbreiten der HS-Zugriffe (erwartungsgemäß), Ausführungsdauer steigt jedoch deutlich an; nicht abschließend zu klären!

## Slide 25: Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
  Zielsetzung: Skalierungsverhalten eines Bramble bei der parallelen Ausführung von HPC-Benchmarks
  Ergebnisse:
    Stromverbrauch: Lineares Skalierungsverhalten ✓
    CPU-Performance (HPL): Lineares Skalierungsverhalten (Ausführungsrate + Ausführungsdauer) ✓
    Durchsatz HS-Zugriffe (STREAM): Lineares Skalierungsverhalten (Ausführungsrate) für n ≤ 17 Rechenknoten, konstantes Skalierungsverhalten (Ausführungsdauer) für n ≤ 17 Rechenknoten ✓
  Proof of Concept (Vorgaben, Integration): Erfolgt ✓

## Slide 26: Zusammenfassung und Ausblick
Ausblick
  Optimierung Bramble-Architektur
  Kritische Punkte (Raspberry Pi): Lebensdauer SD-Karten, kein Reset
  Kritische Punkte (Bramble): Anschlüsse, Stromversorgung, beengter Aufbau
  Erweiterung des Versuchsaufbau mit HPC-Benchmarks
  Whetstone für MPICH
  STREAM auf n > 17 Rechenknoten
  Weitere HPC-Benchmarks
  Unter- und Übertakten der CPUs
  Anprogrammierung der GPU (Spezifikation vor Kurzem veröffentlicht, Wettbewerb der Raspberry Pi Foundation für quelloffenen Treiber)