## Slide 1: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Raspberry Pi-Clusters unter Verwendung von HPC-Benchmarks
Abschlussvortrag zur Bachelorarbeit
Aufgabensteller: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller
Betreuer: Dr. Nils gentschen Felde, Christian Straube
Datum des Vortrags: 10. Juli 2014
Judith Greif

## Slide 2: Gliederung
Einführung und Aufgabenstellung
  Raspberry Pi
  Bramble
  Aufgabenstellung
Versuchsaufbau und –ablauf
  Definitionen und Messparameter
  Beschreibung der Benchmarks
  Umsetzung
Ergebnisse
  Strommessung
  HPL
  STREAM
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Raspberry Pi
Raspberry Pi
Allgemeines
  Mini-Computer (Kreditkartengröße)
  Entwicklung seit 2009 durch die Raspberry Pi Foundation
  Aktuell: Modell B, im Juni 2014 über 3 Mio. Mal verkauft
  Kosten insgesamt: ca. 50 Euro
Spezifikation
  CPU: ARM116JZF-S (Taktfrequenz 700 MHz)
  GPU: Broadcom VideoCore IV
  Arbeitsspeicher: 512 MB SDRAM
  „Festplatte“: 4 GB SD-Karte (Klasse 4)
  Stromversorgung: Mikro-USB (5 V)
  Weitere Schnittstellen: Ethernet, HDMI, GPIO, 2 x USB 2.0
  Betriebssysteme: hauptsächlich Linux/Unix-Varianten
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 4: Raspberry Pi: Aufbau
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 5: Bramble
Bramble
Definition Beowulf-Cluster:
  Lose gekoppeltes System kostengünstiger Rechner
  Betriebssystem: Linux/BSD
  Kommunikation über IP
  Kein gemeinsamer Speicher, keine Cache-Kohärenz
  Definition Bramble: Beowulf-Cluster aus Raspberry Pis
Spezifikation:
  20 Raspberry Pi Modell B-Einzelrechner (1)
  Verbindung über Ethernet-Kabel und 24 Port Gigabit-Switch (2, 3)
  Server (x86-Architektur): Mini-ITX-Mainboard (4), Festplatten (5)
  Stromversorgung: zentrales Netzteil (6), 2 Verteiler (7), 20 Mikro-USB-Kabel (8)
  Kühlung: 4 Kühlgebläse (9)
  Betriebssystem: Debian (Server), Raspbian (Knoten)

## Slide 6: Bramble: Aufbau

## Slide 7: Bramble: Aufbau

## Slide 8: Aufgabenstellung
Aufgabenstellung
Vorgaben
  Bramble-Systemarchitektur (NFS, AUFS, IP/SSH)
  Datenbank-Schema (MySQL)
  Benchmark-Programme und Bibliotheken (HPL, STREAM, Whetstone, BLAS)
  MPI (MPICH 3.0.4)
  Strommessung: Messgerät, virtuelle Windows-Maschine
Zielsetzung
  Parallele Ausführung von HPC-Benchmarks
  Sinnvolle Umsetzung der Vorgaben
  Einarbeitung und Fehlerbehebung in Bramble-Systemarchitektur
  Messparameter: Performance und Stromverbrauch
  Fokus auf Skalierungsverhalten des Bramble
Fragestellung

## Slide 9: Definitionen und Messparameter
Definitionen und Messparameter
Was wird gemessen?
  Benchmarking: Standardisieren von Arbeit
  Performance: Rechenleistung eines Systems an Hand von Ausführungsrate + Ausführungsdauer
  Stromverbrauch: Menge der genutzten elektrischen Energie
Wie wird gemessen?
  CPU-Performance: HPL (Ausführungsrate in GFLOPs, Ausführungsdauer in s)
  Durchsatz Hauptspeicherzugriffe: STREAM (Ausführungsrate in MB/s, Ausführungsdauer in s)
  Stromverbrauch: Strommessgerät

## Slide 10: Beschreibung der Benchmarks
Beschreibung der Benchmarks
  HPL
  Was wird gemessen? CPU-Performance
  Prinzip: Fließpunktoperationen auf dicht besetzter Matrix (Matrixmultiplikation)
  Frei verfügbare Implementierung von HPLinpack (Ermittlung der Top500-Rangliste)
  Anpassung an Testsytem erforderlich (v.a. Problemgröße, Blockgröße, Prozessnetz, Panel- und Subpanel-Faktorisierungsstrategien)
  STREAM
  Was wird gemessen? Durchsatz Hauptspeicherzugriffe
  Prinzip: Fließpunktoperationen auf langen Vektoren, die aus HS geladen werden
  Bestandteil der HPC-Challenge-Suite

## Slide 11: Versuchsaufbau
Umsetzung