## Slide 1: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Raspberry Pi-Clusters unter Verwendung von HPC-Benchmarks
Abschlussvortrag zur Bachelorarbeit
Aufgabensteller: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller
Betreuer: Dr. Nils gentschen Felde, Christian Straube
Datum des Vortrags: 10. Juli 2014
Judith Greif
Notes: Vorstellung
Titel erklären: „Was mache ich in meiner Arbeit?“
Raspberry Pi
Raspberry Pi-Cluster
Skalierungsverhalten
HPC-Benchmarks

## Slide 2: I. Grundlagen
Raspberry Pi-Cluster
Stromverbrauch
HPC-Benchmarks
Skalierungsverhalten
CPU-Performance:
HPL
Raspberry Pi
Bildnachweise:
http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
http://www.energenie.com
http://www.netlib.org/benchmark/hpl/
http://www.campuslabs.com
Durchsatz Hauptspeicherzugriffe: STREAM
SoC: CPU, GPU, RAM
Notes: Raspberry Pi
Mini-Computer (Kreditkartengröße)
Entwicklung seit 2009 durch die Raspberry Pi Foundation
Aktuell: Modell B, im Juni 2014 über 3 Mio. Mal verkauft
Kosten inklusive Zubehör: ca. 50 Euro
Bramble
Referenz: SuperMUC
Definition Beowulf-Cluster: Lose gekoppeltes System kostengünstiger Rechner
Betriebssystem: Linux/BSD
Kommunikation über IP
Kein gemeinsamer Speicher, keine Cache-Kohärenz
Definition Bramble: Beowulf-Cluster aus Raspberry Pis
Ergänze: Gliederung
Grundlagen
  Raspberry Pi
  Bramble
  Skalierungsverhalten
  HPC-Benchmarks
Versuchsaufbau
  Was wird gemessen?
  Womit wird gemessen?
  Wie wird das umgesetzt?
Ergebnisse
  Strommessung
  HPL
  STREAM
Zusammenfassung und Ausblick
Beachte:
L2-Cache geteilt zwar offizell geteilt zw. GPU und CPU, aber anscheinend werden CPU-Anfragen daran vorbei geroutet
Beowulf-Cluster seit ca. 1995
Kosten Bramble insgesamt: ca. 2500 Euro

## Slide 3: I. Grundlagen
Bildnachweis: http://www.raspberrypi.org/
Raspberry Pi: Aufbau
Bildnachweis: http://www.raspberrypi.org/
Notes: Raspberry Pi
  CPU: ARM116JZF-S (Taktfrequenz 700 MHz)
  GPU: Broadcom VideoCore IV
  Arbeitsspeicher: 512 MB SDRAM
  „Festplatte“: 4 GB SD-Karte (Klasse 4)
  Stromversorgung: Micro-USB (5 V)
  Weitere Schnittstellen: Ethernet, HDMI, GPIO, 2 x USB 2.0
  Betriebssystem: v.a. Linux/Unix-Varianten
Beachte:
SDRAM: Synchronuos Dynamic Random Access Memory
Nicht flüchtiger Speicher: Auch Festspeicher/persistenter Speicher
Ethernet/Micro-USB/USB: In, Audio/Video/HDMI: Out
Unterschied Mini-/Micro-USB: gleiche Funktion, doch seit 2011 wird fast ausschließlich Micro-USB-Technologie eingesetzt (geringere Größe, langlebiger) -> RPi: Micro-USB!

## Slide 4: I. Grundlagen
Bramble: Aufbau
20 Raspberry Pis
20 Ethernet-Kabel
Switch
Mainboard
Festplatten
Netzteil
Verteiler
20 Micro-USB-Kabel
Kühlgebläse
Notes: 2. Bramble
  20 Raspberry Pi Modell B-Einzelrechner (1)
  Verbindung über Ethernet-Kabel und 24 Port Gigabit-Switch (2, 3)
  Server: Mini-ITX-Mainboard mit x86-Prozessor (4), 4 Festplatten (5)
  Stromversorgung: zentrales Netzteil (6), 2 Verteiler (7), 20 Micro-USB-Kabel (8)
  Kühlung: 4 Kühlgebläse (9)
  Betriebssystem: Debian (Server), Raspbian (Knoten)
Beachte:
Unterschiedliche Architekturen Server/Nodes!
Prozessor: ARM 11/ARMv6
CISC: variable Instruktionslänge
x86 heute: hybride CISC/RISC-Prozessoren (erste Umsetzung: Pentium Pro); seit ca. 2002: 64-Bit-Befehlssatzarchitektur (statt vorher 32 Bit)
NFS (Network File System):
  UNIX-Netzwerkprotokoll zum Dateizugriff über Netzwerk
  Dateien werden nicht wie z. B. bei FTP übertragen, sondern Benutzer können auf Dateien eines entfernten Rechners so zugreifen, als ob sie auf ihrer lokalen Festplatte abgespeichert wären
  auch “verteiltes Dateisystem“
  nfs 3 nutzt IP
AUFS (Advanced Multi Layer Unificated File System):
  Overlay-Dateisystem zum (scheinbaren) Schreiben von Daten auf nicht beschreibbaren Datenträgern
  mind. zwei Dateisysteme werden übereinander gelegt (beschreibbares Dateisystem über nicht beschreibbares)
  soll eine Datei gelesen werden, wird zunächst versucht, sie auf dem beschreibbaren Dateisystem zu lesen; ist sie dort nicht vorhanden, wird sie aus dem darunter liegenden, nicht beschreibbaren Dateisystem gelesen
  Schreibzugriff erfolgt immer auf beschreibbares Dateisystem

## Slide 5: II. Versuchsaufbau
  Was wird gemessen?
    CPU-Performance
    Durchsatz HS-Zugriffe
    Stromverbrauch
  Womit wird gemessen?
    HPL
    STREAM
    Strommessgerät
  Wie wird das umgesetzt?
    Parallele Ausführung der Benchmarks auf n – 4 Raspberry Pis
    Zwei Messreihen pro Benchmark
    Auswertung Strommessgerät
    Automatisierte Durchführung
    Protokollierung & grafische Aufbereitung
    Fehlerbehebung
Notes: 2. Womit wird gemessen?
HPL
Frei verfügbare Implementierung von HPLinpack (Ermittlung der Top500-Rangliste)
Prinzip: Fließpunktoperationen auf dicht besetzter Matrix (Lösung eines linearen Gleichungssystems, Matrixmultiplikation)
Anpassung der Eingabeparameter an Testsystem erforderlich (u.a. Problemgröße, Blockgröße, Prozessnetz)
STREAM
Bestandteil der HPC-Challenge-Suite
Prinzip: Fließpunktoperationen auf langen Vektoren, die aus HS geladen werden
4 Module: Copy, Scale, Add, Triad
Wie wird das umgesetzt?
Parallele Ausführung
max. 19 Rechenknoten, da: pi03 ist Berechnungsknoten/mind. 4 Rechenknoten, da: Minimum für HPL
MPICH mit mpiexec und Machinefile
Zwei Messreihen pro Benchmark
Messreihe 1: alle Raspberry Pis angeschaltet
Messreihe 2: nicht aktive Raspberry Pis werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt
Shellskripte
Auswertung Strommessgerät
Auswertung von SQLite-Datenbank auf Windows-VM
Automatisierte Durchführung
Shellskripte (Schwerpunkt HERE-Files zur Navigation zwischen Server und Rechenknoten mit verschiedenen Benutzern)
Protokollierung und grafische Aufbereitung
Shellskripte (Schwerpunkt CL-MySQL)
Fehlerbehebung
Shellskripte & Aufsichtsperson
Verweis auf Schlussteil
Ergänze:
Keine MPICH-Implemetierung für Whetstone!
Beachte:
Benchmarking: „Standardisieren von Arbeit“
Performance: „Rechenleistung eines Systems an Hand von Ausführungsrate + Ausführungsdauer“
Stromverbrauch: „Menge der genutzten elektrischen Energie“
Ausgabe HPL: Ausführungsrate in GFLOPs, Ausführungsdauer in s
Ausgabe STREAM: Ausführungsrate in MB/s, Ausführungsdauer in s
HPL.dat:
  Problemgröße N: Proportionalitätskonstante: k = N^2/Menge HS
  4 RPis: N = 2880
  8 RPis: N = 4032
  16 RPis: N = 5760
  Blockgröße NB: Lösung des linearen Gleichungssystems durch L/U-Faktorisierung. Dazu wird eine n × n + 1-Koeffizientenmatrix der Ausgangsmatrix A erzeugt. A wird dazu Blöcke der Größe NB × NB aufgeteilt.
  Prozessnetz (P x Q): Die Blöcke werden zur Bearbeitung einem Netz aus Prozessoren übergeben. P bezeichnet die Anzahl von Prozessoren in einer Spalte, Q die Anzahl von Prozessoren in einer Zeile des Netzes.
  PFACTs und RFACTs: Zur Unterteilung der Matrix in Submatrizen/Unterteilung der Submatrizen werden drei Algorithmen angeboten: Links-schauende, rechts-schauende und Crout-Faktorisierung.
HPL-Algorithmus:
  Reziproke: Kehrwert
STREAM-Algorithmus:
  Länge Vektoren: mind. 1000000 Elemente oder 4 x Gesamt-Cachegröße
  Hier: Cache-Gesamtgröße = max. 19 x 16 kB = 1216 kB = 1.1875 MB
  Standard-Problemgröße: 2000000 Elemente, angemessen f. 4 MB Cache => reicht bei Weitem aus!
  Modul TRIAD: a[i] = b[i] + q * c[i]
Häufigste Fehlerfälle:
  Defekte Hardware
  Rechenknoten nicht erreichbar (ping/ssh)
  Geteiltes Verzeichnis nicht eingehängt
  Bash-Befehle werden nicht erkannt

## Slide 6: III. Ergebnisse

## Slide 7: III. Ergebnisse
Notes: Erwartete Ergebnisse
  Deutlich niedrigerer Stromverbrauch in Messreihe 2 als in Messreihe 1 (nicht aktive Rechenknoten werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt) ✓
  Abnahme des Stromverbrauchs in Messreihe 2 um einen festen Wert pro abgeschaltetem Rechenknoten ✓
Fazit: Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten!
Beachte:
Unterschiede Stromverbrauch: HPL Messreihe 2 -23 W (Mittelwert), STREAM Messreihe 2 -17 W (Mittelwert)
Erklärung Tabelle in Ausarbeitung:
  Stromverbrauch im Mittel pro ExperimentSuite
  max. Abweichung davon
  Zuwachs pro angeschaltetem RPi-Knoten
  Stromverbrauch im Mittel pro Messreihe
Stromverbrauch RPi idle: ca. 2.3 +- 3 W; GPU verbraucht deutlich mehr Strom als CPU
Stromverbrauch Server bei 80-90% CPU-Auslastung (theoretisch): ca. 26 W + 6.5 W (Netzteil-Overhead)
Stromverbrauch Server + Netzteil (real): ca. 43 W
Stromverbrauch gesamt idle: ca. 101 W
hoher Stromverbrauch unter Niedriglast
schlechtere Ausbeute als 80-90% des Netzteils unter Niedriglast (gegenüber Herstellerangaben)
Energieeffizienz der RPis kann bei aktuellem Setup nicht ausgenutzt werden (größtmögliche theoretische Ausbeute unter Volllast: 50%)

## Slide 8: III. Ergebnisse
Notes: Vergleich mit Iridis-Pi (Southampton):
  n = 4 RPi-Knoten, N = 1280: ca. 0.08 GFLOPs
  n = 4 RPi-Knoten, N = 2560: ca. 0.09 GFLOPs
  n = 8 RPi-Knoten, N = 2560: ca. 0.14 GFLOPs
  n = 8 RPi-Knoten, N = 5120: ca. 0.17 GFLOPs
  n = 16 RPi-Knoten, N = 5120: ca. 0.24 GFLOPs
  n = 16 RPi-Knoten, N = 10240: ca. 0.34 GFLOPs
Meine Werte:
  n = 4 RPi-Knoten, N = 2880: ca. 0.13 GFLOPs
  n = 8 RPi-Knoten, N = 4032: ca. 0.26 GFLOPs
  n = 16 RPi-Knoten, N = 5760: ca. 0.49 GFLOPs
HAHA 

## Slide 9: III. Ergebnisse
Notes: Erwartete Ergebnisse
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate ✓
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 ✓
Fazit: Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten!

## Slide 10: III. Ergebnisse

## Slide 11: III. Ergebnisse
Notes: Erwartete Ergebnisse:
  Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate ✓ (für n ≤ 17 Rechenknoten)
  Konstantes Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer ✓ (für n ≤ 17 Rechenknoten)
  Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 ✓
Warum deutlich schlechtere Ergebnisse für n > 17 Rechenknoten? Erklärungsansätze:
  Funktionsweise des Benchmarks: Erwünschter Effekt? ✗
  Nein, lineares Wachstum erwartet
  Bramble-Architektur: Systemzeit, Netz-Dateisystem? ✗
  Zeitdrift nicht wahrscheinlicher bei n > 17 Rechenknoten, gleiche Rechenlast auf beteiligten Rechenknoten
  Kopieren von Binaries und Libraries auf lokale Partition liefert noch schlechtere Ergebnisse
  Ausführung des Benchmarks: Funktionsweise von MPICH? ✗
  Manipulation des Benchmark-Quellcodes zur Reduzierung des Verwaltungs-Overhead liefert keine verbesserten Ergebnisse
Fazit:
  Lineares Wachstum Bandbreiten HS-Zugriffe (erwartungsgemäß), Ausführungsdauer steigt jedoch deutlich an
  Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten nur für n ≤ 17 Rechenknoten!

## Slide 12: IV. Zusammenfassung und Ausblick
  Ziel: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Raspberry Pi-Clusters unter Verwendung von HPC-Benchmarks
  Ergebnisse:
    CPU-Performance (HPL): Lineares Skalierungsverhalten
    Durchsatz HS-Zugriffe (STREAM): Lineares Skalierungsverhalten (Ausführungsrate)/konstantes Skalierungsverhalten (Ausführungsrate) für n ≤ 17 Raspberry Pis
    Stromverbrauch: Lineares Skalierungsverhalten
  Optimierungen
  Zukünftige Versuche
    Whetstone für MPICH
    Weitere HPC-Benchmarks
    CPUs unter-/übertakten
    GPU-Programmierung
Bildnachweise:
http://www.savagehomeautomation.com/
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10586-013-0282-7
Notes: 3. Optimierungen
  Raspberry Pi: Lebensdauer SD-Karten, Reset-Buttons
  Bramble: Zugang zu Schnittstellen, Stromversorgung, beengter Aufbau
4. Zukünftige Versuche
      GPU-Programmierung: Spezifikation vor Kurzem veröffentlicht, Wettbewerb der Raspberry Pi Foundation für quelloffenen Treiber