## Slide 1: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Raspberry Pi-Clusters unter Verwendung von HPC-Benchmarks
Abschlussvortrag zur Bachelorarbeit
Aufgabensteller: Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller
Betreuer: Dr. Nils gentschen Felde, Christian Straube
Datum des Vortrags: 10. Juli 2014
Judith Greif

## Slide 2: Gliederung
Einführung und Aufgabenstellung
  Raspberry Pi
  Bramble
  Aufgabenstellung
Versuchsaufbau und –ablauf
  Definitionen und Messparameter
  Verwendete Benchmarks
  Umsetzung
Ergebnisse
  Strommessung
  HPL
  STREAM
Zusammenfassung und Ausblick

## Slide 3: Einführung und Aufgabenstellung
Raspberry Pi
  1.1 Allgemeines
    Mini-Computer (Kreditkartengröße)
    Entwicklung seit 2009 durch die Raspberry Pi Foundation
    Aktuell: Modell B, im Juni 2014 über 3 Mio. Mal verkauft
    Kosten inklusive Zubehör: ca. 50 Euro
  1.2 Spezifikation
Quelle: http://www.raspberrypi.org/

## Slide 4: Einführung und Aufgabenstellung
Quelle: http://www.raspberrypi.org/
    CPU: ARM116JZF-S (Taktfrequenz 700 MHz)
    GPU: Broadcom VideoCore IV
    Arbeitsspeicher: 512 MB SDRAM
    „Festplatte“: 4 GB SD-Karte (Klasse 4)
    Stromversorgung: Micro-USB (5 V)
    Weitere wichtige Schnittstellen: Ethernet, HDMI, GPIO, 2 x USB 2.0
    Betriebssysteme: hauptsächlich Linux/Unix-Varianten
Notes: SDRAM: Synchronuos Dynamic Random Access Memory
Nicht flüchtiger Speicher: Auch Festspeicher/persistenter Speicher
Ethernet: In, Micro-USB: In, Audio: Out, Video: Out, USB: In, HDMI: Out
Unterschied Mini-/Micro-USB:
  gleiche Funktion, doch seit 2011 wird fast ausschließlich Micro-USB-Technologie eingesetzt (geringere Größe, langlebiger)
  RPi: Micro-USB!

## Slide 5: Einführung und Aufgabenstellung
Bramble
  2.1 Definition Beowulf-Cluster
    Lose gekoppeltes System kostengünstiger Rechner
    Betriebssystem: Linux/BSD
    Kommunikation über IP
    Kein gemeinsamer Speicher, keine Cache-Kohärenz
    Definition Bramble: Beowulf-Cluster aus Raspberry Pis
  2.2 Spezifikation
Notes: Beachte: L2-Cache geteilt zwar offizell geteilt zw. GPU und CPU, aber anscheinend werden CPU-Anfragen daran vorbei geroutet
Beowulf-Cluster: historisch ab ca. 1995
Kosten Bramble insgesamt: ca. 2500 Euro

## Slide 6: Einführung und Aufgabenstellung
Bramble: Schematischer Aufbau
    20 Raspberry Pi Modell B-Einzelrechner (1)
    Verbindung über Ethernet-Kabel und 24 Port Gigabit-Switch (2, 3)
    Server: Mini-ITX-Mainboard mit x86-Prozessor (4), 4 Festplatten (5)
    Stromversorgung: zentrales Netzteil (6), 2 Verteiler (7), 20 Micro-USB-Kabel (8)
    Kühlung: 4 Kühlgebläse (9)
    Betriebssystem: Debian (Server), Raspbian (Knoten)
Notes: Beachte: Prozessor: ARM 11/ARMv6
  CISC: Complex Instruction Set Computer, variable Instruktionslänge
  RISC: Reduced Instruction Set Computer
  x86 heute: hybride CISC/RISC-Prozessoren (erste Umsetzung: Pentium Pro); seit ca. 2002: 64-Bit-Befehlssatzarchitektur (statt vorher 32 Bit)

## Slide 7: Einführung und Aufgabenstellung
Bramble: Physischer Aufbau

## Slide 8: Einführung und Aufgabenstellung
Aufgabenstellung
  3.1 Vorgaben
    Bramble-Systemarchitektur (NFS, AUFS, IP/SSH)
    Datenbank-Schema (MySQL)
    Benchmark-Programme und Bibliotheken (HPL, STREAM, Whetstone, BLAS)
    MPI (MPICH 3.0.4)
    Strommessgerät, virtuelle Windows-Maschine
  3.2 Zielsetzung
    Parallele Ausführung von HPC-Benchmarks
    Sinnvolle Umsetzung der Vorgaben, Integration in bestehendes Konzept
    Einarbeitung in Bramble-Systemarchitektur, Fehlerbehebung
    Messparameter: Performance und Stromverbrauch
    Fokus auf Skalierungsverhalten des Bramble
  3.3 Resultierende Fragestellung
Notes: NFS (Network File System)
UNIX-Netzwerkprotokoll zum Dateizugriff über ein Netzwerk
die Dateien nicht wie z. B. bei FTP übertragen, sondern die Benutzer können auf Dateien, die sich auf einem entfernten Rechner befinden, so zugreifen, als ob sie auf ihrer lokalen Festplatte abgespeichert wären
auch “verteiltes Dateisystem“
nfs 3 nutzt IP
AUFS (Advanced Multi Layer Unificated File System
Overlay-Dateisystem zum (scheinbaren) Schreiben von Daten auf nicht beschreibbaren Datenträgern
Dazu werden mind. zwei Dateisysteme übereinander gelegt (ein beschreibbares Dateisystem über ein nicht beschreibbares)
Soll eine Datei gelesen werden, wird zunächst versucht, sie auf dem beschreibbaren Dateisystem zu lesen. Ist sie dort nicht vorhanden, wird sie aus dem darunter liegenden, nicht beschreibbaren Dateisystem gelesen
Ein Schreibzugriff erfolgt immer auf das beschreibbare Dateisystem
Beachte: Unterschiedliche Architekturen Server/Nodes!
Resultierende Fragestellung: mündlich

## Slide 9: Versuchsaufbau und -ablauf
Definitionen und Messparameter
  1.1 Wie wird gemessen?
    Benchmarking: Standardisieren von Arbeit
  1.2 Was wird gemessen?
    Performance: Rechenleistung eines Systems an Hand von Ausführungsrate + Ausführungsdauer
    Stromverbrauch: Menge der genutzten elektrischen Energie
  1.3 Womit wird gemessen?
    CPU-Performance: HPL (Ausführungsrate in GFLOPs, Ausführungsdauer in s)
    Durchsatz Hauptspeicherzugriffe: STREAM (Ausführungsrate in MB/s, Ausführungsdauer in s)
    Stromverbrauch: Strommessgerät
Notes: Ergänze: Keine MPICH-Implemetierung für Whetstone

## Slide 10: Versuchsaufbau und -ablauf
Verwendete Benchmarks
  2.1 HPL
    Was wird gemessen? CPU-Performance
    Prinzip: Fließpunktoperationen auf dicht besetzter Matrix (Lösung eines linearen Gleichungssystems, Matrixmultiplikation)
    Frei verfügbare Implementierung von HPLinpack (Ermittlung der Top500-Rangliste)
    Anpassung der Eingabeparameter an Testsystem erforderlich (u.a. Problemgröße, Blockgröße, Prozessnetz, Panel- und Teilpanel-Faktorisierungsstrategien)
  2.2 STREAM
    Was wird gemessen? Durchsatz Hauptspeicherzugriffe
    Prinzip: Fließpunktoperationen auf langen Vektoren, die aus HS geladen werden
    4 Module: Copy, Scale, Add, Triad mit Abhängigkeiten untereinander
    Bestandteil der HPC-Challenge-Suite
Notes: HPL.dat
Problemgröße N:
Proportionalitätskonstante: k = N^2/Menge HS
4 RPis: N = 2880
8 RPis: N = 4032
16 RPis: N = 5760
Blockgröße NB: Lösung des linearen Gleichungssystems durch L/U-Faktorisierung. Dazu wird eine n × n + 1-Koeffizientenmatrix der Ausgangsmatrix A erzeugt. A wird dazu Blöcke der Größe NB × NB aufgeteilt.
Prozessnetz (P x Q): Die Blöcke werden zur Bearbeitung einem Netz aus Prozessoren übergeben. P bezeichnet die Anzahl von Prozessoren in einer Spalte, Q die Anzahl von Prozessoren in einer Zeile des Netzes.
PFACTs und RFACTs: Zur Unterteilung der Matrix in Submatrizen/Unterteilung der Submatrizen werden drei Algorithmen angeboten: Links-schauende, rechts-schauende und Crout-Faktorisierung.
HPL-Algorithmus
Reziproke: Kehrwert
STREAM-Algorithmus
Länge Vektoren: mind. 1000000 Elemente oder 4 x Gesamt-Cachegröße
hier: Cache-Gesamtgröße = max. 19 x 16 kB = 1216 kB = 1.1875 MB
Standard-Problemgröße = 2000000 Elemente, angemessen f. 4 MB Cache => reicht bei Weitem aus!
Modul TRIAD: a[i] = b[i] + q * c[i]

## Slide 11: Versuchsaufbau und -ablauf
Versuchsdurchführung
  3.1 Vorarbeiten/Fehlerbehebung
    Defekte Hardware
    Rechenknoten nicht erreichbar (ping/ssh)
    Geteiltes Verzeichnis nicht eingehängt
    Bash-Befehle werden nicht erkannt
  3.2 Ziele
    Parallele Ausführung der Benchmark-Programme auf n – 4 Rechenknoten (max. 19 Rechenknoten, da: pi03 ist Berechnungsknoten/mind. 4 Rechenknoten, da: Minimum für HPL)
    Zwei Messreihen pro Benchmark (Messreihe 1: alle Raspberry Pis angeschaltet/Messreihe 2: nicht aktive Raspberry Pis werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt)
    Auswertung Strommessgerät
    Automatisierte Durchführung der Messungen
    Protokollierung und grafische Aufbereitung der Messergebnisse

## Slide 12: Versuchsaufbau und -ablauf
Aktivitätsdiagramm einer Versuchsdurchführung mit 2 Messreihen

## Slide 13: Versuchsaufbau und -ablauf
  3.3 Umsetzung
    Parallele Ausführung: MPICH mit mpiexec und Machinefile
    Zwei Messreihen pro Benchmark: Realisierung durch Shellskripte
    Auswertung Strommessgerät: Auswertung der SQLite-Datenbank auf Windows-VM
    Automatisierte Durchführung der Messungen: Realisierung durch Shellskripte (Schwerpunkt HERE-Files zur Navigation zwischen Server und Rechenknoten mit verschiedenen Benutzern)
    Protokollierung und grafische Aufbereitung der Messwerte: Realisierung durch Shellskripte (Schwerpunkt Kommandozeilen-MySQL); Anpassung des Datenbankschemas an tatsächliche Anforderungen; grafische Aufbereitung mit Gnuplot
    Integration der Fehlerbehebung in Versuchsdurchführung: Realisierung durch Shellskripte; Aufsichtsperson

## Slide 14: Versuchsaufbau und -ablauf
Aktivitätsdiagramm einer Strommessung
Notes: Beachte: Aufzeichnung der Messwerte wird nicht explizit gestartet, sondern implizit mit Programmaufruf!

## Slide 15: Ergebnisse

## Slide 16: Ergebnisse

## Slide 17: Ergebnisse
Strommessung
  Erwartete Ergebnisse:
    Deutlich niedrigerer Stromverbrauch in Messreihe 2 als in Messreihe 1 (nicht aktive Rechenknoten werden heruntergefahren und von Stromversorgung getrennt) ✓
    Abnahme des Stromverbrauchs in Messreihe 2 um einen festen Wert pro abgeschaltetem Rechenknoten ✓
  Fazit: Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten
Notes: Erklärung Tabelle in Ausarbeitung:
  Stromverbrauch im Mittel pro ExperimentSuite
  max. Abweichung davon
  Zuwachs pro angeschaltetem RPi-Knoten
  Stromverbrauch im Mittel pro Messreihe
Stromverbrauch RPi idle: ca. 2.3 +- 3 W; GPU verbraucht deutlich mehr Strom als CPU
Stromverbrauch Server bei 80-90% CPU-Auslastung (theoretisch): ca. 26 W + 6.5 W (Netzteil-Overhead)
Stromverbrauch Server + Netzteil (real): ca. 43 W
Stromverbrauch gesamt idle: ca. 101 W
relativ hoher Stromverbrauch unter Niedriglast
schlechtere Ausbeute als 80-90% des Netzteils unter Niedriglast (gegenüber Herstellerangaben)
Energieeffizienz der RPis kann unter laufendem Setup nicht ausgenutzt werden (größtmögliche theoretische Ausbeute unter Volllast: 50%)

## Slide 18: Ergebnisse

## Slide 19: Ergebnisse

## Slide 20: Ergebnisse
HPL
  Erwartete Ergebnisse:
    Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate ✓
    Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer ✓
    Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 ✓
  Fazit: Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten

## Slide 21: Ergebnisse

## Slide 22: Ergebnisse

## Slide 23: Ergebnisse
STREAM
  Erwartete Ergebnisse:
    Lineares Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsrate ✓ (für n ≤ 17 Rechenknoten)
    Konstantes Skalierungsverhalten des Bramble bei Hinzunahme von Ressourcen bzgl. Ausführungsdauer ✓ (für n ≤ 17 Rechenknoten)
    Gleichartiges Skalierungsverhalten in Messreihe 1 und Messreihe 2 ✓
  Fazit: Erwartungsgemäßes Skalierungsverhalten für n ≤ 17 Rechenknoten

## Slide 24: Ergebnisse
  3.3 Erklärungsansätze
    Warum deutlich schlechtere Performance für n > 17 Rechenknoten?
    Funktionsweise des Benchmarks: Erwünschter Effekt? ✗
      kein erwünschter Effekt, lineares Wachstum erwartet
    Bramble-Architektur: Systemzeit, Netz-Dateisystem? ✗
      Zeitdrift nicht wahrscheinlicher bei n > 17 Rechenknoten, gleiche Rechenlast auf beteiligten Rechenknoten
      Kopieren von Binaries und Libraries auf lokale Partition liefert noch schlechtere Ergebnisse
    Ausführung des Benchmarks: Funktionsweise von MPICH? ✗
      Manipulation des Benchmark-Quellcodes zur Reduzierung des Verwaltungs-Overhead liefert keine verbesserten Ergebnisse
    Fazit: Lineares Wachstum der Bandbreiten der Hauptspeicherzugriffe (erwartungsgemäß), Ausführungsdauer steigt jedoch deutlich an; nicht abschließend zu klären!

## Slide 25: Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassung
  Zielsetzung: Untersuchung des Skalierungsverhaltens eines Bramble bei der parallelen Ausführung von HPC-Benchmarks
  Ergebnisse:
    Stromverbrauch: Lineares Skalierungsverhalten ✓
    CPU-Performance (HPL): Lineares Skalierungsverhalten (Ausführungsrate + Ausführungsdauer) ✓
    Durchsatz Hauptspeicherzugriffe (STREAM): Lineares Skalierungsverhalten (Ausführungsrate) für n ≤ 17 Rechenknoten, konstantes Skalierungsverhalten (Ausführungsdauer) für n ≤ 17 Rechenknoten ✓
  Proof of Concept (Vorgaben, Integration): Erfolgt ✓

## Slide 26: Zusammenfassung und Ausblick
Ausblick
  2.1 Optimierung der Bramble-Architektur
    Kritische Punkte (Raspberry Pi): Lebensdauer SD-Karten, kein Reset
    Kritische Punkte (Bramble): Zugang zu benötigten Schnittstellen, Stromversorgung, beengter Aufbau
  2.2 Erweiterungen des Versuchsaufbaus
    Whetstone für MPICH
    STREAM auf n > 17 Rechenknoten
    Weitere, noch nicht behandelte HPC-Benchmarks
    Unter-/Übertakten der CPUs
    Anprogrammierung der GPU (Spezifikation vor Kurzem veröffentlicht, Wettbewerb der Raspberry Pi Foundation für quelloffenen Treiber)